## Slide 1: Cours de Télédétection
<number>
Télédétection-Mme Messaadi

## Slide 2: Naissance de la télédétection
permit à Félix Tournachon de prendre, en 1858, la première photographie aérienne de Paris
La télédétection devient possible le jour du premier vol en ballon en 1783.
Cet événement historique, jumelé à l'invention de la plaque photographique par Daguerre et Niepce en 1839,
<number>
Télédétection-Mme Messaadi

## Slide 3
Dès 1855, le physicien Maxwell envisage la possibilité de réaliser des photographies en couleurs,
La première pellicule couleur est mise au point en 1859,
1935 la sortie du premier film couleur commercial par la société Kodak.
<number>
Télédétection-Mme Messaadi

## Slide 4
1939 – 45 : seconde guerre mondiale
la photographie aérienne est utilisée pour localiser les positions stratégiques …
début des années 60 : l’aventure spatiale – le premier homme dans l’espace : vision extraordinaire de la terre.
décennie 70 :
programme expérimental de surveillance des récoltes
(LANDSAT) ;
2000 …? Utilisation militaire médiatisée : Irak, Afghanistan…
<number>
Télédétection-Mme Messaadi

## Slide 5: Il est actuellement difficile d’imaginer le nombre de satellites qui gravitent autour de notre planète !!!!
Civils ou militaires
Actifs ou épaves
Télécommunication
Télévision
Météorologie
Observation spatiale et surveillance

## Slide 6: Concepts fondamentaux de la Télédétection
<number>
Télédétection-Mme Messaadi

## Slide 7: I -1 DÉFINITION DE LA TELEDETECTION
La télédétection est une discipline ayant pour objet les informations portées par le rayonnement électromagnétique issues de la surface de la terre ou de celles d’autre planètes, captées à distance par des instruments aéroportés ou spatiaux ­­[Chorowicz,1980].
<number>
Télédétection-Mme Messaadi

## Slide 8: Autre définition
La télédétection est une technique d’observation permettant de détecter et d’interpréter à distances les caractères morphologiques, physiques et spectraux des matériaux. Elle étudie leur propriété de réflexion, absorption ou émission des radiations électromagnétique ; dans le but d’en tirer des informations concernant leurs natures, leurs propriétés, et leurs états.
<number>
Télédétection-Mme Messaadi

## Slide 9: La télédétection est la technique qui, par l'acquisition d'images, permet d'obtenir de l'information sur la surface de la Terre sans contact direct avec celle-ci. La télédétection englobe tout le processus qui consiste à capter et à enregistrer l'énergie d'un rayonnement électromagnétique émis ou réfléchi, à traiter et à analyser l'information, pour ensuite mettre en application cette information.
Autre définition

## Slide 10: Le processus de la télédétection au moyen de systèmes imageur
Cheminement du rayonnement électromagnétique
1. Source d'énergie ou d'illumination (A) - À l'origine de tout processus de télédétection se trouve nécessairement une source d'énergie pour illuminer la cible.
2. Rayonnement et atmosphère (B) - Durant son parcours entre la source d'énergie et la cible, le rayonnement interagit avec l'atmosphère. Une seconde interaction se produit lors du trajet entre la cible et le capteur
. Interaction avec la cible (C) - Une fois parvenue à la cible, l'énergie interagit avec la surface de celle-ci. La nature de cette interaction dépend des caractéristiques du rayonnement et des propriétés de la surface.
4. Enregistrement de l'énergie par le capteur (D) - Une fois l'énergie diffusée ou émise par la cible, elle doit être captée à distance (par un capteur qui n'est pas en contact avec la cible) pour être enfin enregistré.
5. Transmission, réception et traitement (E) - L'énergie enregistrée par le capteur est transmise, souvent par des moyens électroniques, à une station de réception où l'information est transformée en images (numériques ou photographiques).
6. Interprétation et analyse (F) - Une interprétation visuelle et/ou numérique de l'image traitée est ensuite nécessaire pour extraire l'information que l'on désire obtenir sur la cible.
7. Application (G) - La dernière étape du processus consiste à utiliser l'information extraite de l'image pour mieux comprendre la cible, pour nous en faire découvrir de nouveaux aspects ou pour aider à résoudre un problème particulier.
<number>
Télédétection-Mme Messaadi

## Slide 11: Les acteurs
Le rayonnement électromagnétique
La cible
Le système d’acquisition
La détection
Le milieu perturbateur
Le système de traitement
L’interprète
<number>
Télédétection-Mme Messaadi

## Slide 12: RAYONNEMENT ELECTROMAGNETIQUE
C’est une énergie qui se propage dans l’espace et interagit avec la matière. Cette énergie constituée d’ondes électromagnétiques est considérée comme le vecteur porteur d’informations relatives à l’objet étudié.
Une onde électromagnétique résulte de la propagation simultanée dans l'espace d'un champ électrique et d'un autre magnétique et dont l'amplitude varie de façon périodique avec le temps. Sa propagation se fait suivant le milieu où elle se trouve, (GDTA, 1991).
<number>
Télédétection-Mme Messaadi

## Slide 13
Longueur d’onde λ : distance entre deux points homologues exprimée en μm=103 nm = 10-6 m.
Fréquence ν : nombre d’oscillations par unité de temps (s-1 ou Hz-Hertz).
Période T: Temps nécessaire pour réaliser une oscillation : T = 1/ ν.
Relation fondamentale : λ = c/ ν
c: vitesse de la lumière dans le vide =3 108 ms-1
L’onde électromagnétique est caractérisée par:
<number>
Télédétection-Mme Messaadi

## Slide 14: Les principaux domaines du spectre : Le soleil émet dans toutes les longueurs d'ondes. Celles-ci ont été fractionnées en différentes classes en fonction d'une part de leur amplitude et de leur fréquence, et d'autre part de leurs propriétés sur la matière. On distingue successivement, en partant des longueurs d'onde inférieures

## Slide 15: - Rayons gamma: de longueur d’onde inférieur à 0,03 nanomètre. A cette longueur d’onde, le rayonnement incident du soleil est totalement absorbé par la haute atmosphère et n’est donc pas utilisable pour la télédétection. Toute fois un avion volant à basse altitude peut détecter la radiation gamma émise par les minerais radioactifs.
- Rayon X: de longueur d’onde comprise entre 0,03 et 3 nanomètre.
L’atmosphère absorbe totalement ce rayonnement.

## Slide 16
- Rayon ultraviolet: de longueur d’onde comprise entre 3 et 400 nm.
Dans la haute atmosphère, l’Ozone absorbe totalement les radiations inférieurs à 300 nm, de même que l’Oxygène et l’Azote dans la stratosphère et l’ionosphère. Entre 300 et 400 nm, la détection est possible par films et photodétecteurs malgré une diffusion atmosphérique très importante.
Certains matériaux de la surface terrestre, surtout des roches et minéraux, entrent en fluorescence ou émettent de la lumière visible quand ils sont illuminés par un rayonnement ultraviolet.
<number>
Télédétection-Mme Messaadi

## Slide 17
Rayonnement visible:
petite partie du spectre électromagnétique située entre 0,4 et 0,72 µm.
Il est important de constater que le spectre visible représente une bien petite partie de l'ensemble du spectre. Une grande partie du rayonnement électromagnétique qui nous entoure est invisible à l'oeil nu, mais il peut cependant être capté par d'autres dispositifs de télédétection. Les longueurs d'onde visibles s'étendent de 0,4 à 0,7 µm.
<number>
Télédétection-Mme Messaadi

## Slide 18
La couleur qui possède la plus grande longueur d'onde est le rouge, alors que le violet a la plus courte. Les longueurs d'onde du spectre visible que nous percevons comme des couleurs communes sont énumérées ci-dessous. Il est important de noter que c'est la seule portion du spectre que nous pouvons associer à la notion de couleurs
  Violet : 0.4 - 0.446 microns
  Bleu : 0.446 - 0.500 microns
  Vert : 0.500 - 0.578 microns
  Jaune : 0.578 - 0.592 microns
  Orange : 0.592 - 0.620 microns
  Rouge : 0.620 - 0.7 microns
<number>
Télédétection-Mme Messaadi

## Slide 19
Rayonnement infrarouge:
L'infrarouge s'étend approximativement de 0,7 à 100 µm, ce qui est un intervalle environ 100 fois plus large que le spectre visible. L'infrarouge se divise en deux catégories:
IR réfléchi s'étend approximativement de 0,7 à 3 µm et est utilisé en télédétection de la même façon que le rayonnement visible
IR émis ou thermique il est très différent du spectre visible et de l'infrarouge réfléchi. Cette énergie est essentiellement le rayonnement qui est émis sous forme de chaleur par la surface de la Terre et s'étend approximativement de 3 à 100 µm.
<number>
Télédétection-Mme Messaadi

## Slide 20
Micro-onde :
extension à partir de 3 mm ou jusqu’à 100 GHz, bien qu’il n’y ait pas de définition fermement adoptée [Bariou et al, 1985].
Le rayonnement électromagnétique messager de l’information relative à l’objet étudié.
<number>
Télédétection-Mme Messaadi

## Slide 21: Caractéristiques d'une onde (d'après Bonn et Rochon, 1992) Si le déphasage f (manière dont E se comporte dans un plan parallèle à yOz) varie de façon aléatoire dans le temps, l'onde est non polarisée, si f garde une valeur constante, l'onde est polarisée. On distingue : - la polarisation verticale, lorsque le vecteur E est contenu dans le plan d'incidence, - la polarisation horizontale, lorsque le vecteur E est perpendiculaire au plan d'incidence. En hyperfréquences la polarisation apporte des informations sur l'objet étudié, par exemple sa rugosité.
Une onde électromagnétique peut être représentée dans l'espace par les vecteurs de champ électrique E et de champ magnétique H. Le vecteur E, qui reste perpendiculaire à l'axe x, peut tourner autour de cet axe.
La polarisation
<number>
Télédétection-Mme Messaadi

## Slide 22: L A CIBLE
La cible : réfléchit, émet, transmet ou absorbe le rayonnement électromagnétique.
La réflexion et l’émission sont des porteurs d’information concernant l’objet.
Réflexion, absorption et transmission d'énergie
<number>
Télédétection-Mme Messaadi

## Slide 23
Réflexion du signal reçu
Les surfaces réfléchissent différemment le rayonnement électromagnétique reçu
<number>
Télédétection-Mme Messaadi

## Slide 24: Propriétés des ondes électromagnétiques
Parmi les nombreuses propriétés des ondes électromagnétiques, certaines sont fondamentales pour la compréhension des principes de base de la télédétection. C'est le cas de la réflexion, de l'absorption, de la transmission, de la diffusion et de l‘émission.
<number>
Télédétection-Mme Messaadi

## Slide 25: Emission
Emission : tout corps dont la température thermodynamique est supérieure au zéro absolu (-273 °C) émet un rayonnement électromagnétique. L‘émetteur, appelé aussi source, peut être le soleil, le satellite (RADAR) ou encore la cible (infrarouge thermique).
Le spectre d’émission propre d’un corps est donc caractéristique de sa température
<number>
Télédétection-Mme Messaadi

## Slide 26: Notion de «corps noir »
Un corps noir est un corps théorique qui absorbe la totalité de la radiation qu’il reçoit. Il ne réfléchit pas et ne transmet aucune radiation.
Pour un corps noir, on peut écrire:
α= 1 absorption
ρ = 0 réflexion
Ʈ= 0 transmission
Le corps noir correspond à un émetteur thermique idéal, parfaitement absorbant et parfaitement émissif. La luminance du corps noir définie par planck est la suivante:
<number>
Télédétection-Mme Messaadi

## Slide 27: Réflexion
Réflexion : Un corps qui reçoit une quantité de REM peut en réfléchir une partie. Lorsqu'il s'agit d‘énergie solaire réfléchie par une portion d'espace terrestre, on parle d'albédo. Il s'exprime en pourcentage d‘énergie réfléchie. La réflexion peut être spéculaire,
c'est à dire qu'elle est dirigée entièrement dans une seule direction, ou diffuse lorsqu'elle est dirigée dans toutes les directions.
<number>
Télédétection-Mme Messaadi

## Slide 28: Absorption
Absorption : Un corps qui reçoit une quantité de REM peut en absorber une partie. Cette énergie absorbée est
transformée et modifie l‘énergie interne du corps. Ainsi, la température interne du corps peu augmenter ce qui va être la source d‘émissions plus importantes dans d'autres longueurs d'ondes (infrarouge thermique par exemple).
<number>
Télédétection-Mme Messaadi

## Slide 29: Transmission
Transmission : Un corps qui reçoit une quantité de REM peut en transmettre une partie. Un objet transparent à une transmittance élevée dans les longueurs d'ondes visibles. Une surface d'eau pure ou le feuillage d'arbres sont des exemples de surfaces susceptibles de transmettre une partie du REM.
<number>
Télédétection-Mme Messaadi

## Slide 30: Diffusion
Diffusion : Ce phénomène à une très grande importance en télédétection aérospatiale. Des particules microscopiques, comme celles contenues dans l'atmosphère, amènent la diffusion dans toutes les directions d'une partie du REM. Le REM traversant ce milieu peut alors être considérablement transformé. Le ciel nous parait bleu car la diffusion de la lumière se fait préférentiellement dans les petites longueurs d'ondes (bleu). Si cette diffusion due • l'atmosphère n'existait pas, le ciel serait noir et les zones d'ombre seraient également d'un noir absolu. Environ 25% du rayonnement solaire qui traverse l'atmosphère est diffusé. Ce chiffre peut être beaucoup plus important lorsque l'atmosphère est chargé en aérosols et vapeur
d'eau
<number>
Télédétection-Mme Messaadi

## Slide 31
0 à 1000 km : Atmosphère.
1000 à 40000 km : Exosphère et Magnétosphère.
0 - 7 km (au pôle) à 16 km (à l'équateur): la Troposphère, avec des nuages, des précipitations, et des variations notables de pression.
jusqu'à 50 km : la Stratosphère; la température cesse de diminuer dans la stratosphère inférieure.
La couche d'ozone est située au sommet de la stratosphère inférieure vers 25 à 30 km; les molécules d'oxygène absorbent les ultra-violets courts.
50 à 700 ou 1000 km : l'ionosphère: la température y est variable.
L'ionosphère est divisée en mésosphère (50 à 80 km) et thermosphère Vers 800 km.
L’atmosphère
<number>
Télédétection-Mme Messaadi

## Slide 32: milieu perturbateur
L’atmosphère est un milieu très hétérogène (gaz divers) : ces gaz et les particules ont des températures supérieures à 0°k ; ils émettent de l’énergie (processus d’absorption, de réémission, de diffraction, de réfraction, de réflexion) et introduisent ainsi des parasites. Le voisinage introduit une diminution ou une augmentation d’énergie liée à l’état de la surface et la résolution alors que l’atmosphère introduit deux types de perturbations: les perturbations géométriques et les perturbations radiométriques (ROBERT 1978).
L’atmosphère altère le signal dans son double trajet:
source-cible
Cible-capteur
<number>
Télédétection-Mme Messaadi

## Slide 33
Perturbations géométriques: elles sont dues essentiellement au fait que le REM ne se propage pas en ligne droite dans l’atmosphère. Cette propagation est due à la variation de l’indice de réfraction de l’atmosphère suivant la trajectoire du REM et à la variation de la densité de l’atmosphère en fonction de l’altitude et le turbulence.
Perturbation Radiométriques: elles sont dues aux interactions du REM avec les constituants de l’atmosphère. Ces constituants introduisent un effet d’atténuation dû essentiellement à l’absorption moléculaires et à la diffusion, et un effet d’émission et de rediffusion
<number>
Télédétection-Mme Messaadi

## Slide 34: Influence de l'atmosphère et de l'environnement de la cible sur le signal mesuré par un satellite
<number>
Télédétection-Mme Messaadi

## Slide 35: Fonctionnement général de l ’atmosphère
<number>
Télédétection-Mme Messaadi

## Slide 36
Les perturbations atmosphériques
Avant que le rayonnement utilisé pour la télédétection n'atteigne la surface de la Terre, celui-ci doit traverser une certaine épaisseur d'atmosphère. Les particules et les gaz dans l'atmosphère peuvent dévier ou bloquer le rayonnement incident. Ces effets sont causés par les mécanismes de diffusion et d'absorption
<number>
Télédétection-Mme Messaadi

## Slide 37: L'absorption atmosphérique Les gaz de l'atmosphère absorbent une partie du rayonnement solaire
Si l'atmosphère est relativement transparente dans le visible et présente une large fenêtre atmosphérique dans l'infrarouge (de 8 à 14µm), elle est opaque de 22µm à 1mm, ce qui explique la non utilisation de cette portion de spectre en télédétection.
Dans les hyperfréquences, l'atmosphère est transparente au-delà de 3cm, mais devient opaque pour des longueurs d'onde supérieures à 30m, pour lesquelles il y a interaction avec l'ionosphère.
<number>
Télédétection-Mme Messaadi

## Slide 38
L'ozone absorbe les rayons ultraviolets qui sont néfastes aux êtres vivants. Sans cette couche de protection dans l'atmosphère, notre peau brûlerait lorsqu'elle est exposée au Soleil.
Vous avez peut-être entendu dire que le bioxyde de carbone est un gaz qui contribue à l'effet de serre. Ce gaz absorbe beaucoup de rayonnement dans la portion infrarouge thermique du spectre et emprisonne la chaleur dans l'atmosphère.
La vapeur d'eau dans l'atmosphère absorbe une bonne partie du rayonnement infrarouge de grandes longueurs d'onde et des hyperfréquences de petites longueurs d'onde qui entrent dans l'atmosphère (entre 22µm et 1 m). La présence d'eau dans la partie inférieure de l'atmosphère varie grandement d'un endroit à l'autre et d'un moment à l'autre de l'année. Par exemple, une masse d'air au-dessus d'un désert contient très peu de vapeur d'eau pouvant absorber de l'énergie, tandis qu'une masse d'air au-dessus des tropiques contient une forte concentration de vapeur d'eau.
<number>
Télédétection-Mme Messaadi

## Slide 39
L'ozone absorbe les longueurs d'onde en deçà de 290 nm et provoque une faible atténuation à 600nm. L'oxygène a une bande d'absorption intense mais très étroite à 760nm. Du proche infrarouge à l'infrarouge thermique, la vapeur d'eau, le gaz carbonique et le méthane sont principalement responsables de l'absorption atmosphérique.
Pour une faible hauteur zénithale du soleil, l'épaisseur d'atmosphère traversée par le rayonnement solaire est grande, le rayonnement solaire direct est faible.
Influence de l'atmosphère sur le rayonnement solaire direct
(d'après Perrin de Brichambaut, 1985)
<number>
Télédétection-Mme Messaadi

## Slide 40: Fenêtre Atmosphérique
les fenêtres atmosphériques sont les régions du spectre qui ne sont pas influencées de façon importante par l'absorption atmosphérique, et qui sont donc utiles pour la télédétection
L'atmosphère ne laisse passer le rayonnement solaire que dans un nombre limité de bandes spectrales appelées fenêtres atmosphériques.
<number>
Télédétection-Mme Messaadi

## Slide 41
Diffusion atmosphérique
La diffusion se produit lors de l'interaction entre le rayonnement incident et les particules ou les grosses molécules de gaz présentes dans l'atmosphère. Les particules dévient le rayonnement de sa trajectoire initiale. Le niveau de diffusion dépend de plusieurs facteurs comme la longueur d'onde, la densité de particules et de molécules, et l'épaisseur de l'atmosphère que le rayonnement doit franchir. Il existe trois types de diffusion :
<number>
Télédétection-Mme Messaadi

## Slide 42: diffusion de Rayleigh
La diffusion de Rayleigh se produit lorsque la taille des particules est inférieure à la longueur d'onde du rayonnement. Celles-ci peuvent être soit des particules de poussière ou des molécules d'azote ou d'oxygène. La diffusion de Rayleigh disperse et dévie de façon plus importante les courtes longueurs d'onde que les grandes longueurs d'onde. Cette forme de diffusion est prédominante dans les couches supérieures de l'atmosphère. Ce phénomène explique pourquoi nous percevons un ciel bleu durant la journée. Comme la lumière du Soleil traverse l'atmosphère, les courtes longueurs d'onde (correspondant au bleu) du spectre visible sont dispersées et déviées de façon plus importante que les grandes longueurs d'onde. Au coucher et au lever du Soleil, le rayonnement doit parcourir une plus grande distance à travers l'atmosphère qu'au milieu de la journée. La diffusion des courtes longueurs d'onde est plus importante. Ce phénomène permet à une plus grande proportion de grandes longueurs d'onde de pénétrer l'atmosphère.
λ > d . diffusion de Rayleigh, proportionnelle à λ -4, importante pour λ < 550nm, liée à l'action des molécules d'oxygène et d'azote.
<number>
Télédétection-Mme Messaadi

## Slide 43
Influence de la hauteur du Soleil sur la répartition spectrale du rayonnement solaire direct au sol (d'après Perrin de Brichambaut, 1985)
On constate une diminution plus importante du rayonnement pour les bandes spectrales violet et bleu que pour les bandes orange et rouge du visible.
<number>
Télédétection-Mme Messaadi

## Slide 44: On parle de diffusion de Mie lorsque les particules sont presque aussi grandes que la longueur d'onde du rayonnement. Ce type de diffusion est souvent produite par la poussière, le pollen, la fumée et l'eau. Ce genre de diffusion affecte les plus grandes longueurs d'onde et se produit surtout dans les couches inférieures de l'atmosphère où les grosses particules sont plus abondantes. Ce processus domine quand le ciel est ennuagé.
λ10-²< d < λ.10². diffusion de Mie, suit une loi simplifiée en λ -1, due aux aérosols en suspension dans l'air (poussières, micro gouttelettes d'eau) particulièrement importante près des sites industriels
diffusion de Mie
<number>
Télédétection-Mme Messaadi

## Slide 45: Diffusion non-selective
Diffusion non-selective: d >>λ, toutes les longueurs d’onde sont dispersées d’une façon presque égale
la diffusion non-sélective. Ce genre de diffusion se produit lorsque les particules (les gouttes d'eau et les grosses particules de poussière) sont beaucoup plus grosses que la longueur d'onde du rayonnement. Nous appelons ce genre de diffusion "non-sélective", car toutes les longueurs d'onde sont dispersées. Les gouttes d'eau de l'atmosphère dispersent le bleu, le vert, et le rouge de façon presque égale, ce qui produit un rayonnement blanc (lumière bleue + verte + rouge = lumière blanche). C'est pourquoi le brouillard et les nuages nous paraissent blancs.
<number>
Télédétection-Mme Messaadi

## Slide 46: Interactions rayonnement - cible
la cible peut absorber, transmettre ou réfléchir l'énergie incidente.
En télédétection, nous mesurons le rayonnement réfléchi par une cible. La réflexion spéculaire et la réflexion diffuse représentent deux modes limites de réflexion de l'énergie.
Une surface lisse produit une réflexion spéculaire, c'est-à-dire que toute l'énergie est redirigée dans une même direction.
La réflexion diffuse se produit quand la surface est rugueuse, ce qui redirige l'énergie uniformément dans toutes les directions.
La façon dont une cible réfléchit le rayonnement dépend de l'amplitude de la rugosité de la surface par rapport à la longueur d'onde du rayonnement incident.
<number>
Télédétection-Mme Messaadi

## Slide 47
réflexion spéculaire
réflexion diffuse
<number>
Télédétection-Mme Messaadi

## Slide 48
les capteurs
Les capteurs sont des appareils capables de recevoir le rayonnement qui vient de la terre et de le transformer en un signal permettant la mémorisation de l’information.
Ils se distinguent par leurs types d’acquisitions (passif ou actif), leurs modes d’acquisitions et leurs résolutions.
Type d'acquisition:
Les capteurs passifs : sont des dispositifs de télédétection qui mesure l'énergie disponible naturellement.
les capteurs actifs: produisent leur propre énergie pour illuminer la cible, et mesurer le signal rétro-diffusé dans sa direction. Ce sont des radiomètres opérant dans le domaine des hyperfréquences, ils ont l'avantage de pouvoir prendre des mesures à n'importe quel moment de la journée ou de la saison.
I -1.4 Systèmes d’observation
<number>
Télédétection-Mme Messaadi

## Slide 49: Il est soit à balayage électronique (cas de SPOT qui a une barrette de détecteurs qui balaye un champ de 60 Km de largeur - balayage ligne), soit à balayage mécanique (cas de LANDSAT qui balaye un champ de 185 Km de largeur en utilisant un miroir rotatif).
Principe du balayage mécanique
2. Mode d'acquisition:
<number>
Télédétection-Mme Messaadi

## Slide 50: Capteurs à barrettes
Plus récent que le système de balayage, il comporte de 1 728 à 12 000 détecteurs CCD (Charge-Coupled Device) qui reçoivent en même temps l'information de 1728 ou 6 000 pixels placés sur une même ligne. L'énergie reçue est transformée en un signal électrique le courant induit est amplifié puis stocké sur support magnétique.
<number>
Télédétection-Mme Messaadi

## Slide 51: 3. Résolution
La résolution est une mesure de la capacité d'un système optique de séparer des signaux proches spatialement et/ou spectralement. La capacité de mesurer une information par télédétection exige la considération prudente de quatre types de résolution: radiométrique, spatiale, spectrale, et temporelle.
La résolution radiométrique :
Elle est définie comme le seuil de sensibilité du radiomètre, c’est à dire la plus faible intensité réfléchie ou émise par la scène que le capteur est capable de détecter dans chaque bande spectrale (CALOZ. 1992).
La résolution spectrale :
C’est la plus petite largeur de bande spectrale d dans laquelle le radiomètre est capable de mesurer une intensité suffisante. Elle est de 0.1 m pour les radiomètres destinés aux satellites d’observation des ressources terrestres et de l’ordre de 10 nm pour les radiomètres à haute résolution spectrale (CALOZ. 92).
<number>
Télédétection-Mme Messaadi
Notes: <number>

## Slide 52
Résolution temporelle :
La résolution temporelle du système de télédétection est égale à la période de passage au nadir d'un satellite, qui est le temps mis par un satellite pour effectuer un cycle orbital complet. Cette période est généralement de quelques jours. Il faut donc quelques jours à un tel satellite pour qu'il puisse observer de nouveau exactement la même scène à partir du même point dans l'espace.
La résolution temporelle d’un radiomètre est le changement que peut rapporter ce radiomètre entre deux dates pour une surface particulière. Cette résolution est très intéressante pour le suivi d’un phénomène à évolution dans le temps (études multidates).
Résolution spatiale
C’est la plus petite unité au sol décelable par un capteur. Elle correspond à 30 mètres pour le capteur ETM+ de Landsat.
<number>
Télédétection-Mme Messaadi

## Slide 53: Vecteur
Un vecteur correspond à tout objet se déplaçant et susceptible de porter un capteur. En fonction de la distance au sol on distingue: les véhicules, les avions, les hélicoptères, les ballons et les satellites qui observent la terre.
Selon les applications attendues, les satellites d'observation de la Terre occupent différentes orbites.
Les lois générales de l’orbitologie :
En fonction des utilisations recherchées les satellites présentent des caractéristiques orbitales dictées par un certain nombre de lois générales.
L'attraction des corps (Newton)
F = g TS / d²
avec F : force d'attraction
T : masse de la Terre
S : masse du satellite
d : distance entre les la Terre et le satellite
g : constante de gravitation.
<number>
Télédétection-Mme Messaadi

## Slide 54
Première loi de Kepler
Le satellite décrit une orbite en forme d'ellipse autour de la Terre qui occupe un foyer de cette ellipse.
Orbite d'un satellite selon la première loi de Kepler
(adapté de JM. Gilliot,1994)
e = c/a : excentricité de l'ellipse
périgée : point où le satellite est le plus proche de la Terre (818 km pour SPOT)
apogée : point où le satellite est le plus éloigné de la Terre (833 km, pour SPOT).
Afin de ne pas retomber sur terre le périgée d'un satellite doit être supérieur à 200 km au dessus du sol.
<number>
Télédétection-Mme Messaadi

## Slide 55: Deuxième loi de Kepler L'ellipse n'est pas parcourue à une vitesse linéaire constante par le satellite. Dans un temps donné, c'est la surface balayée par le rayon vecteur joignant le satellite à la Terre qui est constante.
Vitesse des satellites selon la 2ème loi de Kepler (adapté de JM. Gilliot,1994)
<number>
Télédétection-Mme Messaadi

## Slide 56: Troisième loi de Kepler (T+S) P² = a3 . avec T : masse de la Terre S : masse du satellite P : période (en années) du satellite a : valeur du demi-grand axe de l'ellipse exprimée en unité astronomique (1 u.a. = distance Terre-Soleil)
<number>
Télédétection-Mme Messaadi

## Slide 57: Les orbites: Orbite circulaire quelconque Orbite circulaire : ellipse à excentricité nulle. Le satellite tourne autour de la terre à une même altitude. Pour H=200km, a=6500km, on aura V=7.77km/s et p de l’ordre de 1h30; mais la durée<de<vie et de quelques mois. Les satellites TIROS, NOAA et ERS-1 ont des orbites circulaires. Orbite géostationnaire Un satellite géostationnaire se situe toujours au zénith du même point sur l'équateur terrestre, le plan orbital est confondu avec le plan équatorial, et l'orbite est circulaire. Le satellite tourne à la même vitesse angulaire que la Terre. Le rayon R de l'orbite est donné par la 3ème loi de Kepler : 42 164 km (35 786 km au-dessus de l'équateur). Les satellites METEOSAT (France), GOES (Geostationary Operational Environmental Satellites, USA), GMS (Japon) et INSAT (Inde) sont géostationnaires.
<number>
Télédétection-Mme Messaadi

## Slide 58: Orbite héliosynchrone Un satellite héliosynchrone passe toujours à la même heure solaire locale au-dessus d'un même point de la Terre. Le plan orbital du satellite reste fixe par rapport au plan orbital de la Terre autour du Soleil, donc la ligne des noeuds fait un angle constant avec la droite des centres de la Terre et du Soleil. Le plan orbital du satellite doit se déplacer de 360 ° en 365,2425 j soit de 0,985 6° par jour.
Pour une orbite circulaire à 832 km d'altitude (SPOT), l'inclinaison doit être de 98,7 °, les pôles sud et nord ne sont jamais survolés. Les satellites NIMBUS, LANDSAT et SPOT circulent sur ce type d'orbite.
Déplacement du plan orbital d'un satellite héliosynchrone
(adapté de JM. Gilliot,1994)
<number>
Télédétection-Mme Messaadi

## Slide 59
Satellites et Capteurs | Canaux | Résolution Spatiale | Cycle orbital | Champ total d’observation au sol
LANDSAT 4 & 5 MSS | MSS 4 : 0.5-0.6 MSS 5 : 0.6-0.7 MSS 6 : 0.7-0.8 MSS 7 : 0.8-1.1 | 79 m x 57 m | 18 jours | (183 x 172) km²
LANDSAT 4 & 5 TM | TM 1 : 0.45-0.52 TM 2 : 0.52-0.60 TM 3 : 0.63-0.69 TM 4 : 0.76-0.90 TM 5 : 1.55-1.75 TM 7 : 2.08-2.35 TM 6 : 10.42-12.50 (IR thermique) | 30 m 120 m | 16 jours | 
LANDSAT 7 ETM+ | ETM+ 1 : 0.45-0.52 ETM+ 2 : 0.52-0.60 ETM+ 3 : 0.63-0.69 ETM+ 4 : 0.76-0.90 ETM+ 5 : 1.55-1.75 ETM+ 7 : 2.08-2.35 ETM+ 6 :10.4-12.5 (IR thermique) PAN : 0.52-0.90 | 30 m 30 m 30 m 30 m 30 m 30 m 60 m 15 m | 16 jours | (185 x 185) km²
SPOT 1, 2, 3 | XS 1 : 0.50-0.59 XS 2 : 0.61-0.68 XS 3 : 0.79-0.89 PAN : 0.51-0.73 | 20 m 20 m 20 m 10 m | 26 jours | (60 x 60) km² à (80 x 80) km²
SPOT 4 | XS 1 : 0.50-0.59 XS 2 : 0.61-0.68 XS 3 : 0.79-0.89 PAN : 1.58-1.75 Végétation | 20 m 20 m 20 m 10 m 1 km | 26 jours | (60 x 60) km² à (80 x 80) km² (2000 x 2000) km²
Caractéristiques des données LANDSAT et SPOT
<number>
Télédétection-Mme Messaadi

## Slide 60
Caractéristiques des données Alsat 1
(Microsatellite Algérien d’Observation de la terre).
    Dimensions 60 x 60 x 60 cm;
    Poids 90 kg;
    Durée de vie 5 ans (nominal);
    Date de lancement 28 Novembre 2002;
    Orbite 680 km (héliosynchrone);
    Inclinaison 98.1°;
    Heure de passage local 9h30;
    Bandes Spectrales
Vert (0, 523 – 0, 605)
Rouge (0, 629 – 0,690)
Proche infrarouge (0, 774 – 0, 900).
    Nombre de Pixels 10200;
    Résolution 32m;
    Taille d’image 600 x 560 km² (336.000 km²).
<number>
Télédétection-Mme Messaadi

## Slide 61
<number>
Télédétection-Mme Messaadi

## Slide 62: Nature et Caractéristique de limage
<number>
Télédétection-Mme Messaadi

## Slide 63
Définition de l’image
Selon le mode de stockage, on distingue les images analogiques et les images numériques. L'image numérique est une fonction F(X, Y) à deux variables X et Y qui sont respectivement la ligne et la colonne, fournissant une ou plusieurs valeurs entières représentant les niveaux de gris du pixel dans les différents canaux.
Chaque valeur radiométrique est codée sur N bits (N bits = 8 pour la plupart des systèmes de télédétection) et il lui correspond 2 Nbits niveaux de gris. Chaque image peut occuper un espace mémoire égal à X  Y  N bits pour une seule bande spectrale.
<number>
Télédétection-Mme Messaadi

## Slide 64
Représentation d'une surface sol en images multispectrales
<number>
Télédétection-Mme Messaadi

## Slide 65
Formats D’images
Les formats standard de bandes magnétiques que l’on peut trouver en télédétection sont:
BSQ: Band Sequential,
BIL: Band Interleaved by Line,
BIP: Band Interleaved by Pixel,
etc.
<number>
Télédétection-Mme Messaadi

## Slide 66: Principe de visualisation de l'image numérique
On appelle fonction image toute représentation d'un objet ou d'une scène dans un plan. Il existe trois formes physiques d'existence d'une image:
1/ forme binaire (en trait)
2/ en niveau de gris
3/ en couleur.
Le principe de la visualisation d'un canal d'une image numérique est d'associer en niveau de gris ou une couleur à chaque compte numérique.
Mais il est également possible de visualiser plusieurs canaux simultanément en système additive des couleurs. C'est ce que l'on appelle une composition colorée, ceci constitue une généralisation de la visualisation d'un canal à deux ou trois dimensions.
Représentation des couleurs:
La couleur blanche correspond à l'ensemble des couleurs, donc à l'ensemble des ondes du spectre du visible, par contre une autre couleur correspond à l'absence d'une onde ou d'une partie des radiations composant la lumière blanche ( GDTA, 1991 ).
<number>
Télédétection-Mme Messaadi

## Slide 67
<number>
Télédétection-Mme Messaadi

## Slide 68
<number>
Télédétection-Mme Messaadi

## Slide 69
<number>
Télédétection-Mme Messaadi

## Slide 70
<number>
Télédétection-Mme Messaadi

## Slide 71
Couleurs primaires:
Elles sont indépendantes et avec lesquels on produit toutes les couleurs par combinaison. Elles sont représentées par les trois couleurs : Bleue; Verte et Rouge.
Couleurs secondaires:
Elles sont obtenues par le mélange deux à deux des couleurs primaires. Ce sont les couleurs :
Jaune : obtenue avec le vert et le rouge.
Cyan : obtenue avec le vert et le bleu.
Magenta : obtenue avec le rouge et bleu.
Couleurs complémentaires:
Lorsqu'elles sont mélangées elles
donnent la couleur blanche:
Le rouge avec le cyan.
Le vert avec le magenta.
Le bleu avec le jaune.
<number>
Télédétection-Mme Messaadi

## Slide 72
Couleurs métamères:
Elles sont visuellement identiques mais spécialement différentes.
Reproduction polychrome:
Synthèse additive:
Elle consiste à ajouter une couleur à une autre pour avoir une troisième différente. C'est ainsi qu'on peut obtenir n'importe quelle couleur par combinaison des trois couleurs primaires et par pondération de leur intensité lumineuse en partant du noir.
Analyse soustractive:
Elle consiste à utiliser plusieurs filtres colorés qui arrêtent leur couleur complémentaire respectivement associée. Les filtres cyan, magenta, jaune absorbent respectivement les couleurs primaires rouge, verte, bleue et il ne reste que du noir.
C'est ainsi qu'on peut obtenir n’importe quelle couleur par filtration en partant d’une source de lumière blanche
<number>
Télédétection-Mme Messaadi

## Slide 73
<number>
Télédétection-Mme Messaadi

## Slide 74
<number>
Télédétection-Mme Messaadi

## Slide 75
Inconvénients des instruments photographiques pour l’observation spatiale:
le film n’est pas réutilisable: autant de surface sensible que de vues à prendre; prévoir un embarquement d’un stock de film à bord périodiquement au cour du temps.
L’information n’est pas directement disponible: soit on récupère les films exposés en les ramenant sur terre avec le satellite, soit on développe les films à bord et on analyse point à point la transparence du film par un appareil de type micro- densitomètre et transmission par télémesure.
Sur le plan scientifique, les films présentent diverses limitations:
ils sont sensibles dans un domaine étroit du spectre (0.9m),
leurs dynamiques sont limitées.
L’utilisation des films reste toujours très intéressante pour la haute résolution (observation militaire) ou pour des vols habités de durée limitée
<number>
Télédétection-Mme Messaadi

## Slide 76
Intérêt des instruments à détecteurs photoélectrique pour l’observation spatiale:
existence des détecteurs permettant l’observation depuis l’U.V. à l’Infrarouge Thermique,
ces détecteurs délivrent un signal électrique en sortie directement utilisable par une transmission vers le sol en temps réel,
Etc…
<number>
Télédétection-Mme Messaadi

## Slide 77
TRAITEMENT
DES
DONNEES
<number>
Télédétection-Mme Messaadi

## Slide 78: Le traitement d’image recouvre l’ensemble des techniques consistant à modifier une image dont le but de faciliter sont interprétation ou d’extraire des informations d’ordre quantitatif: exemple occupation du sol
Le traitement d’image est une discipline exigeant une démarche rigoureuse, simple, cohérente et de bon sens, qui demandera l’examen des différentes étapes de la chaîne de traitement et de production.
Prétraitements:
On peut dire que le prétraitement doit fournir à partir des images brutes des images propres
Correction géométrique
Toutes les images brutes obtenues par télédétection affichent, au départ, une ou plusieurs formes de distorsion géométrique. Les corrections géométriques sont appliquées sur les images pour réduire ces déformations géométriques intervenues lors de l'enregistrement de la scène. Elles comprennent trois étapes principales
<number>
Télédétection-Mme Messaadi

## Slide 79
<number>
Télédétection-Mme Messaadi

## Slide 80
<number>
Télédétection-Mme Messaadi

## Slide 81
Correction des déformations dues au système de prise de vue
Les déformations géométriques dues à l’instabilité du satellite
(CASSANET. 1984).
<number>
Télédétection-Mme Messaadi

## Slide 82
Correction des déformations dues au relief et à la courbure de la terre:
Trace
Champ de vue du capteur (IFOV)
Relief du terrain
X
Surface terrestre(ellipsoïde)
Surface plane
T
H satsat
Image relief ou image originale
h
α
α
α
α
α
P1
P2
P3
P4
P5
α: Champ de vue(IFOV)
β : Visée latérale
Effet du relief et de l'angle de visée
(CALOZ.1992)
<number>
Télédétection-Mme Messaadi

## Slide 83
Calage de l'image dans un nouveau système de coordonnées:
Points d'appui (de contrôle)
La première étape : consiste à trouver des points d'appui.
<number>
Télédétection-Mme Messaadi

## Slide 84
<number>
Télédétection-Mme Messaadi

## Slide 85: La seconde étape : consiste à calculer la relation entre les points source et points de référence. Plus il y a de déformations plus il faut utiliser un modèle de déformation de degré élevé (c'est à dire un polynôme de déformation à degré élevé) et plus le nombre de points d'amer nécessaire est élevé. Le nombre minimal de points amer peut être calculé de la façon suivante : N = ((T+1) (T+2)) / 2 Où : N : le nombre minimal de points amer nécessaire. T : l’ordre de la transformation choisie.
<number>
Télédétection-Mme Messaadi

## Slide 86: La troisième étape : consiste à appliquer le polynôme de déformation sur l’image à corriger pour créer une nouvelle image dans le référentiel choisis. Trois méthodes d’interpolation sont possibles :
Méthode du plus proche voisin :
<number>
Télédétection-Mme Messaadi

## Slide 87
Méthode d'interpolation bilinéaire
<number>
Télédétection-Mme Messaadi

## Slide 88
Méthode de convolution cubique
<number>
Télédétection-Mme Messaadi

## Slide 89
La correction géométrique se fait à partir de trois méthodes principales de complexité croissante :
  Linéaire (polynôme du 1ier degré, permet d’effectuer des translations, des rotations et des changements d’échelle)
  Quadratique (polynôme du 2e degré)
  Cubique (polynôme du 3e degré)
Le choix de la méthode est lié à la nature de la correction à effectuer
Il est généralement préférable de comparer la qualité des résultats obtenus par plus d’une méthode
<number>
Télédétection-Mme Messaadi

## Slide 90: Comparison des méthodes
Méthode du plus proche voisin
  Exige moins de temps de calcul
  Ne change pas les valeurs originales de l’image
  Peut générer un effet d’escalier
Méthode d’interpolation bilinéaire
  Exige plus de temps de calcul que la précédente
  Modifie les valeurs originales de l’image
  Améliore la précision de la localisation des cellules
Méthode de convolution cubique
  Exige le plus de temps de calcul
  Assure une meilleure continuité dans l’image
<number>
Télédétection-Mme Messaadi

## Slide 91
<number>
Télédétection-Mme Messaadi

## Slide 92
<number>
Télédétection-Mme Messaadi

## Slide 93
Vue en 3D des zones de Doucen et Ouled Djellal
<number>
Télédétection-Mme Messaadi

## Slide 94
<number>
Télédétection-Mme Messaadi

## Slide 95
Correction radiométrique :
Les corrections radiométriques sont appliquées sur les images pour réaffecter à chaque pixel une valeur radiométrique la plus proche possible de celle mesurée sur le terrain. Les corrections radiométriques comprennent entre autres, la correction des erreurs dues aux irrégularités du capteur, aux bruits dus au capteur ou à l'atmosphère. Ces corrections sont réalisées afin que les valeurs radiométriques puissent représenter précisément le rayonnement réfléchi ou émis mesuré par le capteur.
Correction atmosphérique:
Le signal lumineux mesuré par les capteurs d’un satellite traverse deux fois l’atmosphère terrestre, la première fois lors du trajet soleil - cible et la seconde lors du trajet cible - capteurs. A chacun de ces deux traversées, le rayonnement électromagnétique va subir des transformations dues aux propriétés physico-chimiques des deux composants majeurs de l’atmosphère terrestre qui sont les gaz (oxygène, ozone, vapeur d’eau…) et les aérosols (poussières, pollens…) (UNIGE 2001).
<number>
Télédétection-Mme Messaadi

## Slide 96
<number>
Télédétection-Mme Messaadi